## Slide 1
Реализация локального хранилища
Модуль 9

## Slide 2
Обзор модуля
Обзор хранилища Управления дисками и томами Реализация пространства хранения данных
Notes: Пока не трогать из индустриального свитчинга картинку.

## Slide 3
Занятие 1. Обзор хранилища
Типы дисков и производительность
Что такое Direct Attached Storage?
Что такое сетевое устройство хранения данных?
Что такое SAN?
Что такое RAID? Уровни RAID
Особенности хранения данных в Windows Server 2012 и Windows Server 2012 R2
Notes: Пока не трогать из индустриального свитчинга картинку.

## Slide 4
Типы дисков и производительность
Обратная запись
Прямая запись
Круговая запись
Вычищение
HDD
SSD
Чтение
Чтение
Чтение
Запись
Запись
Запись
Mini-SAS
Mini-SAS
HD
Адаптер хоста SCSI
Жесткий диск
Внутренняя цепь
Сканер
EIDE
SCSI
SATA
SAS
Стоимость
Производительность
Медленно Медленно ~ 150 IOPS ~210 IOPS Быстро: 1.5mio IPOS
SSD
По мере увеличения производительности возрастает стоимость
Разъем питания кабеля
Разъем сигнала кабеля
Разъем питания устройства
Разъем сигнала устройства
SATA
SCSI
SSD
SAS
EIDE
Основной канал
Вспомогательный канал
Контроллер хоста EIDE
Master
Master
Master
Master
EIDE юнит 1
EIDE юнит 2
EIDE юнит 3
EIDE юнит 4
Notes: Пока не трогать из индустриального свитчинга картинку.

## Slide 5
DAS. NAS. SANs
Преимущества:
Легкая настройка
Недорогое решение
Недостатки:
Медленная работа
Изолированность, потому что диски прикреплены к одному серверу
DAS физически подключено к серверу
Сервер с
подключенными
дисками
Преимущества:
Относительно недорогое решение, NAS обеспечивает централизованное хранение по доступной цене
Простота настройки
Недостатки:
Медленное время доступа
Не корпоративное решение
NAS - это хранилище, которое присоединено к специальному устройству хранения данных, и доступ осуществляется через сетевые ресурсы
Файловый сервер
Local Area
Network
(Ethernet)
NAS-устройство
Пятиуровневый
Доступ (CIFS, NFS)
Сеть
Самое быстрое время доступа
Легко расширяется
Централизованное хранение
Высокий уровень избыточности
Более дорогое решение
Требуются специализированный навыки
SANs предлагает более высокую доступность с большей гибкостью
Серверы
Коммутаторы
Устройства хранения
Преимущества:
Недостатки:
Notes: + облако с роутерами

## Slide 6
RAID. Уровни
RAID:
  Объединяет несколько дисков в один логический блок для обеспечения отказоустойчивости и производительности
  Обеспечивает отказоустойчивость с помощью:
    Зеркального копирования диска
    Информации о четности
  Может обеспечить прирост производительности за счет распределения дискового ввода / вывода на несколько дисков
  Может быть настроен с использованием нескольких различных уровней
  Не следует заменять резервные копии сервера
Построчный набор без четности и зеркального отражения
RAID 0
A2
A1
A4
A6
A8
A3
A5
A7
Диск 0
Диск 1
Зеркальные диски
RAID 1
A1
A1
A2
A3
A4
A2
A3
A4
Диск 0
Диск 1
Блоковый построчный набор с контролем четности распределенным по всем дискам
RAID 5
A1
B1
C1
D1
A2
B2
C2
Dp
A3
B3
Cp
D2
A4
Bp
C3
D3
Ap
B4
C4
D4
Диск 0
Диск 1
Диск 2
Диск 3
Диск 4
Notes: + облако с роутерами

## Slide 7
Уровни RAID
Блоковый построчный набор с контролем четности распределенным по всем дискам
RAID 6
A1
B1
C1
D1
Диск 0
A2
B2
C2
Dp
Диск 1
A3
B3
Cp
Dp
Диск 2
A4
Bp
Cp
D2
Диск 3
Ap
Bp
C3
D3
Диск 4
Ap
B4
C4
D4
Диск 5
Каждая пара дисков зеркально отображается, после этого зеркально отображенные диски группируются построчно
RAID 1 + 0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
Зеркальное отображение
A1
A2
A3
A4
Диск 0
A5
A6
A7
A8
Диск 1
A9
A10
A11
A12
Диск 2
A13
A14
A15
A16
Диск 3
Диск 4
Диск 5
Диск 6
Диск 7
В строку
  Windows Server 2012 и Windows Server 2012 R2 предоставляют несколько усовершенствований файлов и услуг хранения, включая:
  Области хранения
  Дедупликации данных ISCSI Target Server
  Усовершенствование управления
  Рабочие папки
  Улучшения DFS

## Slide 8
Занятие 2. Управление дисками и томами
Выбор формата таблицы разделов
Выбор типа диска
Выбор файловой системы
Что такое точки монтирования и ссылки?
Демонстрация: создание точек монтирования и соединений
Расширение и сжатие томов
Управление виртуальными жесткими дисками
Демонстрация: управление виртуальными жесткими дисками

## Slide 9
Выбор формата таблицы разделов
Используйте MBR для дисков менее 2 TB
Используйте GPT для дисков более 2 TB
MBR
  Стандартный формат таблицы разделов с начала 1980-х годов
  Поддерживает максимум 4 первичных раздела на диске
  Можно разбить диск емкостью до 2 ТБ
GPT
  GPT является преемником формата таблицы разделов MBR
  Поддерживает более 128 разделов на диске
  Можно разбить диск до 18 TB
Схема разделов MBR
Основной
Основной
Основной
MBR
Раздел 1
/dev/sda1
Раздел 2
/dev/sda2
Раздел 3
/dev/sda3
Расширенный
Логический
Логический
Логический
Логический
Расширенный раздел
Устройство
Основной раздел
Логический раздел
MSR
RAID
Зеркало
Диск
GPT
MBR
Базовый
Динамический
Логический
Расширенный
EFI
Простой
В строку
Связанный
Основной
Базовый GPT-диск
Защищенный MBAR
(LBA0)
Основной GUID-раздел
Входящий массив
Резервный GUID-раздел
Входящий массив
MSR
RAID
Зеркало

## Slide 10
Выбор типа дисков
Базовые диски:
Диски, инициализированные для базового хранения данных
Режим хранения по умолчанию для операционной системы Windows
Динамические диски могут:
Быть изменены без перезагрузки Windows
Обеспечить несколько вариантов настройки томов
    Требования к томам дисков включают в себя:
    Системный том для специализированных аппаратных файлов, которые необходимы для запуска сервера
    Том загрузки для файлов операционных системы Windows
F:
E:
D:
С:
E:
D:
C:
F:
G:
H:
Основные разделы
Расширенные разделы с логическими дисками
Основные разделы
Базовые
Простой том
Связанный том
Отзеркаленный том
Построчный том
Динамические
Раздел диска
Раздел диска
Раздел диска
Отдельный юнит
Элемент тома

## Slide 11
Выбор файловой системы
FAT обеспечивает:
Базовую файловую систему
Ограничения на размер раздела
FAT32 для того, чтобы использовать более крупные диски
exFAT разработан для флэш-накопителей
NTFS обеспечивает:
Метаданные
Аудит и ведение журнала
Безопасность (ACL) и шифрование
При выборе файловой системы, рассмотрим различия между FAT, NTFS и ReFS
REFS новая файловая система, которая встроена в Windows Server 2012. Преимущества:
  Целостности метаданных с контрольными суммами
  Целостность потоков с данными пользователя
  Распределение по записанной транзакционной модели
  Большие размеры томов, файлов и каталогов (2 ^ 78 байт с размером кластера 16 КБ)
  Пулы хранения и виртуализации
  Чередование данных для повышения производительности и избыточности
  Disk scrubbing для защиты от скрытых ошибок диска
  Общие хранилища между машинами
Сектор
загрузки
Таблица распределения файла
Корневая директория
Директория
EOF
Кластер
MFT
MFT
зеркало
Директория
Файл
1024
Master File Table
Bitmap
Данные директории
Файл
Запись файла
0,1 маркировка для каждого кластера
ID объекта
ID объекта
ID объекта
ID объекта
Disk Offset и
Checksum
Disk Offset и
Checksum
Disk Offset и
Checksum
Disk Offset и
Checksum
Таблица объекта
Директория
Имя файла
Файл метаданных
Имя файла
Файл метаданных
Имя файла
Файл метаданных
Имя файла
Файл метаданных
Файл метаданных
Пространство файла
Ключ
Ключ
Ключ
Ключ
Значение
Значение
Значение
Значение
0-7894
7895-10000
10001-57742
57743-
9002722
Disk Offset и
Checksum
Disk Offset и
Checksum
Disk Offset и
Checksum
Disk Offset и
Checksum

## Slide 12
Что такое точки монтирования и ссылки
Точка монтирования представляет собой ссылку на местоположение на диске, которая позволяет ОС Windows получать системный доступ к ресурсам диска
Используйте точки монтирования томов:
Для монтирования томов или дисков в качестве папки вместо использования идентификаторов диска
Когда у вас нет доступных идентификаторов дисков для создания новых томов
Чтобы добавить дисковое пространство без изменения структуры папок
Link (ссылка) содержит ссылку на другой файл или каталог
Варианты ссылок:
Символьная файловая ссылка на файл (или soft link)
Символьная ссылка каталога (или directory junctions)
В данной демонстрации, Вы увидите как:
Создавать точку монтирования
Создавать символьную ссылку каталога для папки
Создавать hard link
Демонстрация: создание точек монтирования и ссылок
a
b
c
A’
A
B
Goto Файл А
Директория
Содержание файла
soft link
Папка 1
Файл 1
Содержание Файл 1
Том С
Junction содержит путь к Папке 1
Junction
Точка монтирования

## Slide 13
Расширение и уменьшение томов
Если вы хотите изменить размер диска, необходимо учитывать следующее:
Вы можете увеличить или уменьшить NTFS-тома
RеFS-тома могут быть только расширены
FAT / FAT32 / ex AT не могут быть изменены
Вы можете уменьшить объем только до неподвижных файлов
Вы можете изменить размер тома NTFS из операционной системы Windows, начиная с Windows Vista и Windows Server 2008
Физический диск
Основной раздел
Расширенный раздел
Логический раздел 5
Логический раздел 4
Логический раздел 3
Логический раздел 2
Логический раздел 1

## Slide 14
Управление виртуальными жесткими дисками
Виртуальные жесткие диски представляют собой файлы, которые можно использовать как физические жесткие диски
Вы можете:
Создавать и управлять виртуальными жесткими дисками с помощью Disk Managemen и Diskpart
Настраивать файлы .vhd или .vhdx
Настраивать запуск компьютера с виртуального жесткого диска
Переносить виртуальные жесткие диски с Hyper-V-серверов и запускать компьютеры с виртуального жесткого диска
Использовать виртуальных жесткие диски в качестве технологии развертывания
Демонстрация: управление виртуальными жесткими дисками
  В данной демонстрации, Вы увидите, как:
  Создавать виртуальный жесткий диск
  Управлять виртуальным жестким диском
root
Diff 0
Diff N
Требуемое пространство дисковой памяти
Размер VHD
…
Виртуальный жесткий диск 2
Виртуальный жесткий диск 1
Виртуальный жесткий диск фиксированного размера
Динамически расширяемый виртуальный жесткий диск

## Slide 15
Занятие 3. Реализация области хранения данных
Особенности области хранения данных
Параметры конфигурации виртуальных дисков
Дополнительные параметры управления для области хранения данных
Демонстрация: настройка области хранения данных
Обсуждение: сравнение области хранения данных с другими решениями хранения данных

## Slide 16
Особенности области хранения данных
Используйте область хранения данных, чтобы добавлять физические диски любого типа и размера в пул хранения данных, а затем создать высоко-доступные виртуальные диски
Для того, чтобы создать виртуальный диск, Вам необходимо следующее:
  Один или несколько физических дисков
  Пул хранения данных, включающий в себя диски
  Виртуальный диск, который создается на основе дисков из пула хранения данных
  Дисковые накопители, основанные на виртуальных дисках
Виртуальные диски не виртуальные жесткие диски; их следует рассматривать как диски в Disk Manager
Windows Server 2012 R2 позволяет использовать многоуровневое пространство хранения данных и write-bac-кэширование
Физический диск
Пул хранения
Виртуальный диск
Дисковод
Особенности | Опции
Макет хранения | Простой Двустороннее или трёхстороннее зеркало Четный
Размер сектора диска | 512 или 512e
Drive allocation | Автоматически Вручную Hot Spare
Схема резервирования | Thin vs. fixed
2 колонки данных
2 копии данных
2 колонки данных
2 копии данных
Пул хранения (физический диск)
SSD-уровень
1
2
3
4
2
3
4
1
5
6
HDD уровень

## Slide 17
Дополнительные параметры управления для области хранения данных
Windows PowerShell cmdlet | Описание
Get-StoragePool | Список пулов хранения
Repair-VirtualDisk | Восстановление виртуального диска
Get-PhysicalDisk ¦ Where{$_.HealthStatus -ne “Healthy”} | Список нездоровых физических дисков
Reset-PhysicalDisk | Удалить физический диск из пула хранения
Get-VirtualDisk ¦ Get-PhysicalDisk | Список физических дисков, используемых для виртуального диска
Демонстрация: настройка области хранения данных
В данной демонстрации, Вы увидите как:
  Создавать пул хранения
  Создавать виртуальный диск и том
Базовые элементы управления для области хранения данных доступны в диспетчере сервера
При отказе диска:
  Не используйте CHKDSK или сканирование диска
  Извлеките диск и добавьте новый
Расширенные элементы управление требуют использования Windows PowerShell

## Slide 18
Лабораторная работа. Использование IPv4
Упражнение 1. Установка и настройка нового диска
Упражнение 2. Изменение размеров томов
Упражнение 3. Настройка избыточной области хранения данных
Logon Information
Информация для доступа
Сценарий
Расчетное время: 45 минут
Ваш менеджер попросил Вас добавить дисковое пространство на файловый сервер. После создания томов, Вам также будет необходимо изменить их размер этих на основе обновленной информации, которую предоставил менеджер. И, наконец, Вам необходимо создать избыточное хранилище путем создания трехстороннего зеркального виртуального диска.
Виртуальные машины 20410D-LON-DC1
20410D-LON-SVR1
Имя пользователя Adatum\Administrator
Пароль Pa$$w0rd

## Slide 19
Обзор лабораторной работы
Какое минимальное количество дисков необходимо добавить в пул хранения, чтобы создать трехсторонний зеркальный виртуальный диск?
У вас есть USB-диск, четыре диска SAS и один диск SATA, подключенные к серверу Windows Server 2012. Вы хотите, обеспечить единый том для пользователей, который они смогут использовать для хранения файлов. Что бы вы использовали?

## Slide 20
Обзор модуля
Обзорные вопросы Рекомендации Инструментарий